Osvcad - Nomenclature des pièces
v0.2 – 4 septembre 2017
Status : DRAFT
# 1 - Objectifs

- Distinction entre la nomenclature du plan d’une pièce et la nomenclature d’une instance de pièce au sein d’un projet.

- Les nomenclatures doivent être traductibles dans plusieurs langues, tout en ayant un nom unique indépendant de la langue (ou dans une langue de référence clairement définie pour le projet)

- Une nomenclature neutre est possible (les différentes traductions de champs identiques renvoient vers un même identifiant (entier ou lettre)) et constitue une version abrégée/compacte de la nomenclature.

- La désignation d’une pièce ne peut être ambigüe, que ce soit pour le plan ou l’instance.
# 2 – Nomenclature de plan
Champs séparés par le caractère _ (underscore)

Pos.	Champ	Type (neutre)	Type (langue)	Description	Exemples (“en”)
1	Sectoriel	int	str	Identifiant du secteur du projet	CAR, AERO, GENERIC, MECA, ELEC
2	Domaine	int	str	Indentifiant de domaine fonctionel	SUSPENSION, WING, LANDINGGEAR, / FASTENER
3	Fonction	int	str	Identifiant de fonction ou de nom commun	PISTON, SPAR, SCREW
4	Dimensionnel	str	str	Champ formaté: réels séparés par # / Unité à préciser si non SI (m) / Signature D1#D2#D3#UNIT ou autre donnée numérique de dimension: / d: diamètre / r: rayon / l: longueur / e: épaisseur / M*x*: filetage / M*: filetage	10#5#2 / 10#5#2#mm / d5#l20 / M4x20
5	Substantiel	int	str	Matière de la pièce	STEEL,CARBON,PVC
6	Provenantiel	int	str	Marque, fournisseur	GENERIC, AUDI
7	Alpha	str	str	Référentiel Arbitraire ALPHA - ou Ref externe (fournisseur)	328, A22

# Exemples

AERO_AILE_AILERON_0.75_CARBONE_BOEING_747
AUTO_CHASSIS_BARRETRANSVERSALE_20#20#100#mm_ACIER___
MECA_LIEN_ECROU_M18_INOXA4___
BURO_CAHIER#BROUILLON_21#29,7_PAPIER_CLAIREFONTAINE__0001
___1340#123#23#44#MM___ : Nom arbitraire (avec signature dimensionnelle)
# _______ : aucun attribut 6 caractères underscore soit 7 champs (à proscrire pièce void)
# 3 – Nomenclature d’instance

Pos.	Champ	Type (neutre)	Type (langue)	Description	Exemples (“en”)
1	Sectoriel	int	str	Identifiant du secteur du projet	CAR, AERO, GENERIC
2	Domaine	int	str	Indentifiant de domaine fonctionel	SUSPENSION, WING, LANDINGGEAR, / FASTENER
3	Fonction	int	str	Identifiant de fonction ou de nom commun	PISTON, SPAR, SCREW
4	Dimensionnel	str	str	Champ formaté: réels séparés par # / Unité à préciser si non SI (m) / Signature D1#D2#D3#UNIT ou autre donnée numérique de dimension: / d: diamètre / r: rayon / l: longueur / e: épaisseur / M*x*: filetage	10#5#2 / 10#5#2#mm / d5#l20 / M4x20
5	Substantiel	int	str	Matière de la pièce	STEEL,CARBON,PVC
6	Provenantiel	int	str	Marque, fournisseur	GENERIC, AUDI
7	Alpha	str	str	Référentiel Arbitraire ALPHA - ou Ref externe (fournisseur)	328, A22
8	Positionnel	int	str	Position de la pièce dans son assemblage	HAUT,BAS,GAUCHE,DROITE,AVANT,ARRIERE
9	Num	int	int	Référentiel arbitraire numérique	1, 2, 3 ...

# 4 – Règles

1/ Si ce n'est pas pertinent ou prématuré dans la conception un champ est laissé vacant.
# 5 – Implémentation

Les traductions sont gérées à la volée à partir du nom unique ou d’une autre traduction.
Afin de mapper le nom unique aux traductions possibles, on maintient 5 fichiers json (1 par attribut non numérique ) qui s'enrichissent en fonction des besoins et des projets. On peut reprendre la nomenclature step.
1) sector.json (avec traductions ??)
{0:'MECA', 1:'ELEC', 2:'INFO', 3:'ENT'}

2) subsystem.json (avec traductions ??)
{0:'MECA', 1:'ELEC', 2:'INFO', 3:'ENT'}

3) function.json (avec traductions)
{‘fr’:
    {1:'AILE', 2:'CHASSIS', 3:'LIEN'}},
‘en’:
    {1:'WING', 2:'STRUCTURE', 3:'LINK'}}}
dépendant du secteur SECTORIEL => FONCTIONEL

4) material.json (avec traductions)
{‘fr’:
    {1:'ACIER',2:'CARBONE':3:'PAPIER'}},
‘en’:
    {1:'STEEL',2:'CARBON':3:'PAPER'}}}

5) suppliers.json (pas de traduction pour les marques, mais traduction nécessaire de ‘générique’ (par exemple une vis))
{1:'BOEING',2:'AUDI',3:'CLAIREFONTAINE',4:'LEROY MERLIN'}

6) positions.json
Les attributs de position peuvent être prédéfinis dans un dictionnaire et combinés
12 AVANT#GAUCHE
15 AVANT#HAUT